| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Битумное хозяйство | - | 3 |
| 2. | Нагреватель битума | ДС-168 9030000Ч | 6 |
| 3. | Цистерна | ДС-168 9031000 | 8 |
| 4. | Бак | ДС-185 85.04.000 | 10 |
| 5. | Цистерна | ДС-168 85.00.000Ч | 12 |
| 6. | Установка насосная | Д649А 05.01.070 | 14 |
| 7. | Насос битумный | ДС-185 45.07.120 | 16 |
| 8. | Нагреватель жидкого теплоносителя | КДМ204 85.00.000Ч | 18 |
| 9. | Основание | КДМ204 85.02.000 | 21 |
| 10. | Установка насосная | КДМ204 85.02.300 | 23 |
| 11. | Насос | КДМ204 85.02.350 | 25 |
| 12. | Установка приборов | КДМ204 85.04.000 | 27 |
| 13. | Шкаф | КДМ204 85.04.700 | 29 |
| 14. | Бак топливо-маслянный | КДМ204 85.08.000 | 31 |
| 15. | Установка насоса | КДМ204 85.05.010 | 33 |

| Битумное хозяйство. |
| --- |
| Техническая характеристика |  |
| Температура битума, выдаваемого в смеситель, К (°С), не более ………433 (160) |  |
| Нагреватель битума: |  |
| - вместимость цистерны, м3 ………………………………30 |  |
| - способ нагрева битума …………………………… Огневой (жаровые трубы) |  |
| - применяемое топливо ………………Топливо дизельное Л ГОСТ 305-82 или ДСТУ 3868-99 |  |
| Цистерна(битумная): |  |
| - количество цистерн, шт. ……………………………………2 |  |
| - вместимость цистерны, м3 ………………………………30 |  |
| - способ поддержания температуры битума ……………………Горячим жидким теплоносителем, циркулирующим по змеевикам цистерн |  |

Битумное хозяйство (по запчастям).

| Битумное хозяйство. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 90.30.000Ч | Нагреватель битума | 6234 | 9371×5636×8395 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-168 85.00.000Ч | Цистерна | 5018 | 6883×2980×3542 | 2 | см. раскрытие |
| 3. | КДМ201 00.02.000 | Битумопроводы | 1466 |  | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | Д649А 05.01.070 | Установка насосная | 355 | 1345×760×632 | 2 | см. раскрытие |
|  | К-80-I-000-Ч | Кран проходной Ø80 | 20,3 | 174×260×280 | 1 |  |
|  | К-80-III-00-Ч | Кран трехходовой Ø80 | 27,5 | 223×260×290 | 4 |  |
| 4. | ДС-168 00.03.000 | Битумопроводы | 686 |  | 1 |  |
| 5. | КДМ201 00.05.000 | Разводка теплоносителя | 775 |  | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/371211554 | Клапан запорно-регулирующий |  |  | 5 |  |
|  | ДС-185/371211555 | Клапан запорно-регулирующий |  |  | 6 |  |

ДС-168 90.30.000Ч Нагреватель битума (по запчастям).

| ДС-168 90.30.000Ч Нагреватель битума. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 90.31.000 | Цистерна | 5604 | 7740×2910×7983 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185 85.04.000 | Бак | 320 | 2615×1100×1475 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-168 95.00.000 | Электрооборудование нагревателя битума | 157 |  | 1 |  |
| 4. | ДС-185/374231031 | Клапан обратный |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой DN15 |  |  | 1 |  |
| 6. | ДС-185/421214314 | Манометр |  |  | 1 |  |

ДС-168 90.31.000 Цистерна (по запчастям).

| ДС-168 90.31.000 Цистерна. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-185 86.00.000-01 | Емкость | 5836 | 7258×2910×2973 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 86.00.010 | Дымоход (с 01.08.06г.) | 79 | 2653×Ø416 | 1 | входит в поз.1 |
| 2. | Д649А-1 01.00.140 | Дымоход (до 01.08.06г.) | 74 | 2653×Ø416 | 1 |  |
| 3. | Д649А-1 15.00.030 | Труба жаровая | 988 | 5940×1360×700 | 1 | входит в поз.1 |
| 4. | К-80-III-00-Ч | Кран трехходовой Ø80 | 27 | 223×260×290 | 1 | входит в поз.1 |
| 5. | ДС-185/311397013 | Горелка блочная ГБЖ-0,34 |  |  | 1 |  |
| 6. | Д506 00.00-30 | Труба дымовая | 105 | 5010×Ø320 | 1 |  |
| 7. | ДС-185/421112021 | Термометр с жестким щупом |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС-185/421872011 | Датчик-реле ДНТ-1 |  |  | 1 |  |
| 9. | ДС-185/421214107 | Мановакуумметр |  |  | 1 |  |
| 10. | ДС-18561 81.00.010 | Стенка (передняя) | 36,5 | 224×Ø526 | 1 |  |
| 11. | ДС-185/154100052 | Кирпич прямой ШБ-1-5 |  |  | 6 |  |
| 12. | ДС-185/152100201 | Мертель огнеупорный МШ-39 |  |  | 5,5кг |  |
| 13. | ДС-18561 81.00.040 | Вставка | 97 | 1029×Ø395 | 1 | идет в запчасти |

ДС-185 85.04.000 Бак (по запчастям).

| ДС-185 85.04.000 Бак. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-185 85.04.010 | Бак | 291 | 2476×Ø1230 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 85.04.150 | Поплавок | 2,5 | L=1197 | 1 |  |
| 3. | Д597 03.02.000-01 | Топливный фильтр | 5,1 | 205×125×125 | 1 |  |
| 4. | КДМ2046 85.07.130 | Поплавок | 1,54 | L=838 | 1 |  |
| 5. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой DN15 |  |  | 1 |  |

ДС-168 85.00.000Ч Цистерна (по запчастям).

| ДС-168 85.00.000Ч Цистерна. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 85.00.020 | Змеевик | 804 | 6050×1102×364 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 85.01.000 | Емкость | 1410 | 6411×2900×2950 | 1 |  |
| 3. | Д649А-1 15.00.040 | Фильтр | 2,5 | 6411×2950 | 2 |  |
| 4. | К-80-III-00-Ч | Кран трёхходовой (80 с паровым обогревом | 27 | 223×260×290 | 1 |  |
| 5. | ДС-185/421112018 | Термометр |  |  | 1 | до 01.12.2005 |
| 5. | ДС-185 421112023 | Термометр биметаллический (с гильзой) |  |  | 1 | с 01.12.2005 |
| 6. | ДС-168 85.02.000 | Теплоизоляция | 1119 |  | 1 |  |

Д649А 05.01.070 Установка насосная (по запчастям).

| Д649 05.01.070 Установка насосная. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д649А 05.01.080 | Рама | 52 | 1345×860×165 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 45.07.120 | Насос битумный | 128 | 410×415×502 | 1 | см. раскрытие |
| 3 | ДС-168 55.06.550 | Редуктор цилиндрический (МТС 42А 81750/7,5кВт/2П) | 80 | 475×436×335 | 1 | вместо 1Ц-160-Ч-12У1 |
| 4 | Д-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | l=508 | 2 | t=25,4 |
| 5 | ДС61 13.00.002 | Полумуфта (на двигателе) | 3,5 | 80×173,1 | 1 |  |
| 6 | ДС61 13.00.003 | Полумуфта (на редукторе) | 4,8 | 115×(173,1 | 1 |  |
| 7 | ДС61 13.00.004 | Полумуфта (на насосе) | 2,8 | 58×(173,1 | 1 |  |
| 8 | Д508-2А 09.00.274 | Полумуфта (на редукторе) | 3,6 | 105×(173,1 | 1 |  |
| 9 | ДС-185/332790236 | Двигатель |  |  | 1 | N=7,5 кВт |

ДС-185 45.07.120 Насос битумный (по запчастям).

| ДС-185 45.07.120 Насос битумный. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215×336 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 45.07.129 | Крышка (верхняя) | 6,51 | 294×220×44 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 45.07.138 | Прокладка | 0,07 | 294×220 | 2 |  |
| 4 | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42×(150 | 2 |  |
| 5 | ДС-185/4612113436 | Подшипник | 0,83 | 25×(100 | 4 |  |
| 6 | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная (боковая) | 9 | 216×336×55 | 1 |  |
| 7 | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222×(55 | 1 |  |
| 8 | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 8,7 | 140×(150 | 2 |  |
| 9 | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2×(150,65 | 2 |  |
| 10 | ДС-185 45.07.142 | Кольцо уплотнительное | 0,0099 | (52 | 3 |  |
| 11 | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47×(120 | 1 |  |
| 12 | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387×(55 | 1 |  |
| 13 | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294×224×340 | 1 |  |
| 14 | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410×250×50 | 1 |  |

| КДМ204 85.00.000Ч Нагреватель жидкого теплоносителя. |
| --- |
|  | Техническая характеристика Вместимость топливомасляного бака, л ………………5000 в т.ч. отсека топлива, л ……………………………………3000 отсека масла, л ………………………………………………2000 Теплоноситель…………………………масло индустриальное И-20А, И-30А ГОСТ 20799-73 Количество масла, заливаемого в систему, л (ориентировочно)………………………………2200 в том числе в систему нагревателя теплоносителя, л………………………………………………610 Рабочая температура нагрева Теплоносителя, не более, К(0С) …………473(200) для И-20А 483(210) для И-30А Способ нагрева теплоносителя…………………………огневой Применяемое топливо……………………дизельное топливо Л ГОСТ 305-82 керосин СТ 38.01408-86 Теплопроизводительность НЖТ, ккал/ч………………300000 Наибольший расход топлива при низшей теплоте сгорания 41МДж/кг, кг/ч, в режиме -«большой огонь»…………………………………………………48 -«малый огонь»……………………………………………………24 |

КДМ204 85.00.000Ч Нагреватель жидкого теплоносителя (по запчастям).

| КДМ204 85.00.000Ч Нагреватель жидкого теплоносителя. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 96.00.000 | Электрооборудование нагревателя жидкого теплоносителя | 810 |  | 1 |  |
| 2. | КДМ204 85.00.300 | Дымоход | 212 | (546×5786 | 1 |  |
| 3. | КДМ204 85.01.000 | Блок змеевика | 3056 | 1780×1800×3596 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | КДМ204 85.01.020 | Змеевик | 1223 | 1410×3245 | 1 |  |
| 4. | КДМ204 85.02.000 | Основание | 1030 | 2535×1980×1547 | 1 | см. раскрытие |
| 5. | КДМ204 85.04.000 | Установка приборов | 104 |  | 1 | см. раскрытие |
| 6. | КДМ204 85.08.000 | Бак топливо-масляный | 650 | 2996×1780×1993 | 1 | см. раскрытие |
| 7. | КДМ204 85.06.000 | Установка площадок и бака расширительного | 730 |  | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/373211115 | Клапан Ду15 |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185/342831404 | Выключатель |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС-185/374231031 | Клапан обратный |  |  | 1 |  |

КДМ204 85.02.000 Основание (по запчастям).

| КДМ204 85.02.000 Основание. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ204 85.02.300 | Установка насосная (с 01.01.2007г.) | 333 | 1362×690×594 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185/311397018 | Горелка блочная жидкотопливная ГБЖ-0,34 (вертикальное исполнение) |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой |  |  | 1 |  |
| 4. | ДС-185/373270014 | Кран шаровой |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС-185/371211555 | Клапан запорно-регулирующий |  |  | 6 |  |
| 6. | ДС-185/415522129 | Фильтр осадочный фланцевый |  |  | 1 |  |
| 7. | ДС-185/152100201 | Мертель огнеупорный МШ-39 |  |  | 10кг |  |

КДМ204 85.02.300 Установка насосная (по запчастям) с 01.01.2007г.

| КДМ204 85.02.300 Установка насосная (с 01.01.2007г.) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ204 85.02.310 | Рама | 52,3 | 1345×653×189 | 1 |  |
| 2 | КДМ204 85.02.350 | Насос | 105 | 418×300×405 | 1 |  |
| 3 | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | L=1,3 | 2 | t=25,4 |
| 4 | ДС-168 00.00.100 | Редуктор цилиндрический | 80 | 475×436×339 | 1 |  |
| 5 | ДС61 13.00.002 | Полумуфта (на двигателе) | 3,5 | 80×173,1 | 1 |  |
| 6 | ДС61 13.00.003 | Полумуфта (на редукторе) | 4,8 | 115×(173,1 | 1 |  |
| 7 | ДС61 13.00.004 | Полумуфта (на насосе) | 2,8 | 58×(173,1 | 1 |  |
| 8 | Д508-2А 09.00.274 | Полумуфта (на редукторе) | 3,6 | 105×(173,1 | 1 |  |
| 9 | ДС-185/332790236 | Двигатель |  |  | 1 |  |

КДМ204 85.02.350 Насос (по запчастям).

| КДМ204 85.02.350 Насос. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ204 85.02.351 | Корпус | 49 | 300×224×353 | 1 |  |
| 2. | КДМ204 85.02.352 | Крышка сквозная | 9 | 228×216×50 | 1 |  |
| 3. | КДМ204 85.02.353 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 137×150×42,2 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387×(55 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222×(55 | 1 |  |
| 6. | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215×336 | 1 |  |
| 7. | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2×(150,65 | 1 |  |
| 8. | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42×(150 | 2 |  |
| 9. | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 8,7 | 140×(150 | 2 |  |
| 10. | ДС-185 45.07.135 | Прокладка | 0,028 | 228×216×0,4 | 3 |  |
| 11. | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47×(120 | 1 |  |
| 12. | ДС-185 45.07.142 | Кольцо уплотнительное | 0,0099 | (52 | 4 |  |
| 13. | ДС-185/4612113436 | Подшипник | 0,83 | 25×(100 | 4 |  |

КДМ204 85.04.000 Установка приборов (по запчастям).

| КДМ204 85.04.000 Установка приборов (по запчастям) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ204 85.04.700 | Шкаф (с 01.09.2005г.) | 49 | 568×360×849 | 1 | см. раскрытие |
| 2 | ДС-185/372221215 | Кран |  |  | 1 |  |
| 3 | ДС-185/421872011 | Датчик-реле ДНТ-1 |  |  | 1 |  |

КДМ 204 85.04.700 Шкаф (по запчастям) с 01.09.2005г.

| КДМ204 85.04.700 Шкаф (с 01.09.2005г.). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-185/421226018 | Манометр показывающий сигнализирующий |  |  | 1 |  |
| 2. | ДС-185/421214107 | Мановакуумметр |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС-185/421112009 | Термометр манометрический |  |  | 2 |  |

КДМ204 85.08.000 Бак топливо-масляный (по запчастям) с 01.09.2005г.

| КДМ204 85.08.000 Бак топливомасляный (с 01.09.2005г.). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ204 85.05.010 | Установка насоса | 18 | 490×194×194 | 1 |  |
| 2. | КДМ204 85.08.010 | Корпус | 586 | 2996×1780×1993 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 85.04.130 | Кран | 0,25 | 78×75 | 2 |  |
| 4. | Д597 03.02.000-01 | Топливный фильтр | 5,1 | 205×125×125 | 2 |  |
| 5. | КДМ2046 85.07.130 | Поплавок | 1,54 | L=838 | 2 |  |
| 6. | ДС-185 85.04.150 | Поплавок | 2,5 | L=1197 | 1 |  |
| 7. | Д645-2Г 70.03.090 | Фильтр | 1,5 | 279×120×120 | 1 |  |
| 8. | ДС-185/421213506 | Манометр |  |  | 1 |  |
| 9. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой DN15 |  |  | 3 |  |

КДМ204 85.05.010 Установка насоса (по запчастям).

| КДМ204 85.05.010 Установка насоса. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д225Б 08.03.100-01 | Топливный насос | 4,79 | 140×(110 | 1 |  |
| 2 | Д225Б 08.03-29А | Муфта (на валу насоса) | 0,055 | 25×(25 | 1 |  |
| 3 | Д506 08.06-02 | Муфта двигателя | 0,3 | 52×(30 | 1 |  |
| 4 | ДС-185/332430117 | Двигатель | 10,5 |  | 1 | N=0,55кВт |

# Text boxes

Установка асфальтосмесительная КДМ201

производительностью 80…110 т/ч

Кременчуг 2007г.

Каталог запасных частей

Битумное хозяйство

Нагреватель жидкого теплоносителя