| Перечень сборочных единиц Лист 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Установка грунтосмесительная | ДС50Б 00.00.000 | 4 |
| 2. | Конвейер | ДС50Б 00.12.000 | 6 |
| 3. | Цистерна с насосными установками | ДС50Б 03.00.000 | 10 |
| 4. | Установка насоса воды | ДС50Б 07.01.000 | 12 |
| 5. | Установка дозатора | ДС50Б 07.01.010 | 14 |
| 6. | Установка насоса битума | ДС50А 00.02.000 | 16 |
| 7. | Редуктор | ДС50А 00.02.200 | 18 |
| 8. | Насос битумный | ДС-185 45.07.120-01 | 20 |
| 9. | Емкость битумная | ДС117-2Е 08.03.000 | 22 |
| 10. | Агрегат питания | ДС50Б 11.00.000 | 24 |
| 11. | Конвейер | ДС50Б 11.01.000 | 26 |
| 12. | Блок питателя | ДС50Б 12.03.000 | 29 |
| 13. | Питатель | ДС50Б 12.02.010 | 31 |
| 14. | Блок | ДС-168 10.02.000 | 34 |
| 15. | Агрегат порошкообразных материалов | ДС50Б 20.00.000 | 36 |
| 16. | Блок расходной емкости | ДС50Б 20.08.000 | 38 |
| 17. | Установка питателя | ДС50Б 20.08.210 | 40 |
| 18. | Лопастной затвор | ДС50Б 20.08.370 | 42 |
| 19. | Дозатор порошкообразных материалов | ДС50Б 20.09.030Н | 44 |
| 20. | Агрегат смесительный | ДС50Б 30.00.000 | 47 |

| Лист 2 |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 21. | Блок нижний | ДС50Б 31.00.000 | 49 |
| 22. | Дозатор воды | ДС50Б 31.02.000 | 51 |
| 23. | Затвор с приводом | ДС50Б 31.04.000 | 53 |
| 24. | Дозатор битума | ДС50А 21.04.000 | 55 |
| 25. | Редуктор | ДС50А 00.02.200 | 18 |
| 26. | Блок смесителя | ДС50Б 32.00.000 | 57 |
| 27. | Смеситель | ДС50Б 32.02.000 | 59 |
| 28. | Вал (левый в сборе) | ДС50Б 32.02.110 | 61 |
| 29. | Вал (правый в сборе) | ДС50Б 32.02.130 | 63 |
| 30. | Редуктор мешалки | Д709 20.06.000 | 65 |
| 31. | Кабина оператора | ДС50Б 40.00.000 | 68 |
| 32. | * Установка подкладных фундаментов | ДС50Б 00.01.000 | 70 |

*  Только для мобильных установок

ДС50Б 00.00.000  Установка грунтосмесительная

| ДС50Б 00.00.000 Установка грунтосмесительная |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 00.00.260 | Емкость тарировочная | 54,2 | 1000×804×702 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 00.03.000 | Трубопроводы | 185 |  | 1 |  |
| 3. | ДС50Б 00.12.000 | Конвейер (наклонный) | 3270 | l=21282 | 1 | см. раскрытие |
| 4. | ДС50Б 03.00.000 | Цистерна с насосными установками | 2602 |  | 1 | см. раскрытие |
| 5. | ДС50Б 11.00.000 | Агрегат питания | 11900 | 14280×3740×4660 | 1 | см. раскрытие |
| 6. | ДС50Б 20.00.000 | Агрегат порошкообразных материалов | 3996 | 3280×4460×12428 | 1 | см. раскрытие |
| 7. | ДС50Б 30.00.000 | Агрегат смесительный | 15355 | 7310×5200×6235 | 1 | см. раскрытие |
| 8. | ДС50Б 40.00.000 | Кабина оператора | 1986 | 4641×2300×3400 | 1 |  |
| 9. | ДС50Б 70.00.000 | Электрооборудование уста-новки грунтосмесительной | 450 |  | 1 |  |
| - | * ДС50Б 00.01.000 | Установка подкладных фундаментов | 2500 |  | 1 | без позиции см. раскрытие |

*  Только для мобильных установок.

ДС50Б 00.12.000  Конвейер

| ДС50Б 00.12.000 Конвейер Лист1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 00.12.010 | Опора | 140 | 2000×120×3538 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 00.12.010-01 | Опора | 140 | 2000×120×3538 | 1 |  |
| 3. | ДС50Б 00.12.040 | Опора | 25 | 1160×65×1158 | 1 |  |
| 4. | ДС50Б 00.12.050 | Опора | 20 | 1160×65×871 | 1 |  |
| 5. | ДС50Б 00.12.170 | Ролик (поддерживающий) | 12 | 980×Ø89 | 2 |  |
| 6. | ДС50Б 00.12.400 | Секция входит: | 680 | 3500×1580×1188 | 1 | см. раскрытие |
| 7. | ДС50Б 00.12.170 | Ролик (поддерживающий) | 12 | 980×Ø89 | 2 | входит в поз.6 |
| 8. | ДС50Б 00.12.200 | Течка | 162 | 1027×1185×1188 | 1 | входит в поз.6 |
| 9. | ДС50Б 00.12.450 | Барабан приводной | 147 | 1448×Ø404 | 1 | входит в поз.6 |
| 10. | ДС-185/417462263 | Мотор-редуктор КТМ63 123/17,4/160М/11kW/4p в комплекте с плечом противодействия |  |  | 1 | входит в поз.6 |
| 11. | ДС50Б 00.12.410 | Скребок | 14 | 520×1080×270 | 1 |  |
| 12. | ДС50Б 00.12.460 | Останов | 14 | 620×984×67 | 1 |  |

| Лист2 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 13. | ДС50Б 00.12.490 | Секция входит: | 315 | 5600×1270×505 | 1 |  |
| 14. | ДС50Б 00.12.170 | Ролик (поддерживающий) | 12 | 980×Ø89 | 2 | входит в поз.13 |
| 15. | ДС50Б 00.12.550 | Ролик дефлекторный | 68 | 110×Ø89×472 | 2 |  |
| 16. | ДС50Б 00.12.590 | Секция входит: | 331 | 5600×1270×505 | 1 |  |
| 17. | ДС50Б 00.12.170 | Ролик (поддерживающий) | 12 | 980×Ø89 | 2 | входит в поз.16 |
| 18. | ДС50Б 00.12.700 | Секция входит: | 565 | 6582×1374×505 | 1 |  |
| 19. | ДС50Б 00.12.170 | Ролик (поддерживающий) | 12 | 980×Ø89 | 2 | входит в поз.18 |
| 20. | ДС50Б 00.12.740 | Установка натяжки ленты | 128 | 1020×1120 | 1 | входит в поз.18 |
| 21. | ДС50Б 00.12.750 | Барабан натяжной | 120,5 | 1100×Ø270 | 1 | входит в поз.20 |
| 22. | ДС50Б 00.12.870 | Установка очистителя | 9 | 546×1120 | 1 |  |
| 23. | ДС50Б 00.12.920 | Роликоопора | 7,2 | 1100×110×266 | 1 |  |
| 24. | ДС50Б 00.12.930 | Ролик (несущий) | 4,5 | 335×Ø89 | 48 |  |
| 25. | ДС50Б 00.12.960 | Роликоопора | 6,2 | 1100×110×150 | 1 |  |
| 26. | ДС50Б 00.12.001-01 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 443 | l гот. изд.= 40748 | 1 |  |

| Лист3 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 27. | ДС50Б 00.12.007 | Винт | 1 | 330×М24 | 1 |  |
| 28. | ДС-185/135111033 | Канат 3,2ж l=18,7 |  |  | 2 | 37,4м |
| 29. | ДС-185/342269032 | Выключатель концевой аварийный P2L131312 с сальником PG11 |  |  | 2 |  |

ДС50Б 03.00.000 Цистерна с насосными установками

| ДС50Б 03.00.000 Цистерна с насосными установками |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 03.00.010 | Трубопровод | 11,2 | 892×1075 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 07.00.020 | Рукав | 15,5 | 2090×Ø185 | 1 |  |
| 3. | ДС50Б 07.01.000 | Установка насоса воды | 241,7 | 1257×578×1300 | 1 | см. раскрытие |
| 4. | ДС50А 00.02.000 | Установка насоса битума | 441 | 1400×1436×944 | 1 | см. раскрытие |
| 5. | ДС117-2Е 08.03.000 | Емкость битумная | 1900 | 4470×2380×2930 | 1 | см. раскрытие |

ДС50Б 07.01.000 Установка насоса воды

| ДС50Б 07.01.000 Установка насоса воды |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 07.01.010 | Установка дозатора | 59 | 556×516×1180 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС50Б 07.01.090 | Рама | 42,5 | 1218×578×120 | 1 |  |
| 3. | К-80-ІІІ-00 | Кран трехходовой | 26 | 223×260×290 | 2 |  |
| 4. | ДС-185/3631112231 | Электронасос КМ65-50-160-СА У2 |  |  | 1 | N = 5,5 kW |

ДС50Б 07.01.010 Установка дозатора

| ДС50Б 07.01.010 Установка дозатора |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 07.01.020 | Бак | 41,5 | 535×615×997 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 07.01.070 | Указатель | 2,3 | Ø45×60×178 | 1 |  |
| 3. | ДС117-2К 35.07.320 | Поплавок | 2 | Ø384×95 | 1 |  |
| 4. | Д225 06.04-01 | Ролик | 0,59 | 18×Ø100 | 2 |  |
| 5. | ДС-185/135120022 | Канат 2-Г-І-С-Н-1568(160) |  |  | 1,25м |  |

ДС50А 00.02.000 Установка насоса битума

| ДС50А 00.02.000 Установка насоса битума |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50А 00.02.010 | Рама | 58 | 1288×1203×185 | 1 |  |
| 2. | ДС50А 00.02.090 | Фильтр | 10 | 399×Ø185 | 1 |  |
| 3. | ДС50А 00.02.200 | Редуктор | 76 | 475×436×339 | 1 | см. раскрытие |
| 4. | ДС50А 21.03.190 | Установка двигателя входит: | 58 | l = 466 | 1 |  |
|  | Д709 30.02.041 | Полумуфта | 4 | 88×Ø173,1 | 1 | входит в поз.4 |
|  | ДС-185/332630221 | Двигатель АИР 112МЧУ2 |  |  | 1 | N=5,5kW, n=1500 об/мин входит в поз.4 |
| 5. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | 508×24,2×39 | 1 |  |
| 6. | ДС-185 45.07.120-01 | Насос битумный | 128 | 410×415×502 | 1 | см. раскрытие |
| 7. | Д709 00.02.050 | Бачок | 17 | 413×365×450 | 1 |  |
| 8. | К-80-ІІІ-00 | Кран трехходовой | 26 | 223×260×290 | 1 |  |
| 9. | ДС61 13.00.003 | Полумуфта | 4 | 115×Ø173,1 | 1 |  |
| 10. | ДС61 13.00.004 | Полумуфта | 2,8 | 58×Ø173,1 | 1 |  |
| 11. | Д508-2А 09.00.274 | Полумуфта | 3,6 | 105×Ø173,1 | 1 |  |

ДС50А 00.02.200 Редуктор

| ДС50А 00.02.200 Редуктор |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-158 00.22.301 | Крышка | 0,7 | 15×Ø125 | 1 |  |
| 2. | ДС-158 00.22.303 | Вал тихоходный | 5,3 | 290×Ø70 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 00.22.304 | Винт регулировочный | 0,25 | 14×М64 | 2 |  |
| 4. | ДС-158 00.22.305 | Крышка упорная | 0,54 | 10×Ø107 | 1 |  |
| 5. | ДС-158 00.22.306 | Крышка | 1 | 32×Ø105 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 00.22.307 | Крышка упорная | 0,7 | 19×Ø100 | 1 |  |
| 7. | ДС-158 00.22.308 | Крышка | 0,5 | 20×Ø105 | 1 |  |
| 8. | ДС-158 00.22.309 | Крышка | 1,2 | 22×Ø125 | 1 |  |
| 9. | ДС-158 00.22.313 | Корпус | 31,5 | 475×200×170 | 1 |  |
| 10. | ДС-158 00.22.314 | Крышка | 18,5 | 475×200×161 | 1 |  |
| 11. | ДС-168 00.00.101 | Вал-шестерня | 4 | 288×Ø55,54 | 1 |  |
| 12. | ДС-168 00.00.102 | Колесо зубчатое | 10,3 | 55×Ø279,27 | 1 |  |
| 13. | ДС-185/462400270 | Подшипник 7609 |  |  | 2 |  |
| 14. | ДС-185/462400272 | Подшипник 7611А |  |  | 2 |  |

*   ДС-185 45.07.120-01 Насос битумный

| * ДС-185 45.07.120-01 Насос битумный |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294×250×50 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387×Ø55 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222×Ø55 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215×336 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2×Ø150,65 | 2 |  |
| 6. | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42×Ø150 | 2 |  |
| 7. | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410×250×50 | 1 |  |
| 8. | ДС-185 45.07.129 | Крышка (верхняя) | 6,51 | 294×220×44 | 1 |  |
| 9. | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 10 | 140×Ø150 | 2 |  |
| 10. | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная | 9,2 | 216×50×336 | 1 |  |
| 11. | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47×Ø120 | 1 |  |
| 12. | ДС-185 45.07.142 | Кольцо (уплотнительное) | 0,01 | Ø52 | 3 |  |
| 13. | ДС-185/461213436 | Подшипник 309К |  |  | 4 |  |
| 14. | ДС-185/253169199 | Уплотнитель силиконовый высокотемпературный Loxeal 59 - 30,36мл |  |  |  |  |

*   - 01  - без покрытия

ДС117-2Е 08.03.000 Емкость битумная

| ДС117-2Е 08.03.000 Емкость битумная |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС117-2Е 08.03.110 | Цистерна | 1390 | 4442×2150×2355 | 1 |  |
| 2. | ДС117-2Е 08.03.210 ДС-185/421112022 | Блок термометра входит: Термометр ТГП-100-ЭК-М1-УХЛ4 (0-150ͦ)-1,5-1,6-315 | 9,5 | 240×270×309 | 1 1 |  |
| 3. | ДС117-2Е 08.03.250 | Электронагреватель трубчатый | 8,6 | 1420×Ø185 | 4 |  |
| 4. | Д506А 01.00.390 | Решетка | 5,35 | 680×680×33 | 1 |  |
| 5. | Д645-2Г 55.01.430 | Поплавок | 1,43 | 1030×Ø170 | 1 |  |
| 6. | К-80-ІІІ-00 | Кран трехходовой Ø80 с паровым обогревом | 26 | 223×260×290 | 1 |  |
| 7. | ДС-185/421190095 | Оправа 2У 28510063200 УХЛ5.1 |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС-185/421112025 | Термометр ТТЖ-М. исп.5У. 4-1-240-140 |  |  | 1 |  |

ДС50Б 11.00.000 Агрегат питания

| ДС50Б 11.00.000 Агрегат питания |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 10.02.000 | Блок | 1736 | 3720×2970×2236 | 3 | см. раскрытие |
| 2. | ДС50Б 11.00.050 | Лестница | 49 | 810×795×2985 | 1 |  |
| 3. | ДС50Б 11.01.000 | Конвейер | 2170 | l = 13384 | 1 |  |
| 4. | ДС50Б 12.03.000 | Блок питателя №1 | 1950 | 2485×2200×2433 | 1 | см. раскрытие |
| 5. | ДС50Б 12.04.000 ДС50Б 12.02.000 ДС50Б 70.04.000 | Блок питателя №2 входит: блок питателя электрооборудование блока питателя №2 | 1711 1410 11 | 2485×2200×2433 2485×2200×2433 | 1 1 1 |  |
| 6. | ДС50Б 12.05.000 ДС50Б 12.02.000 ДС50Б 70.05.000 | Блок питателя №3 входит: блок питателя электрооборудование блока питателя №3 | 1711 1410 11 | 2485×2200×2433 2485×2200×2433 | 1 1 1 |  |

ДС50Б 11.01.000 Конвейер

| ДС50Б 11.01.000 Конвейер Лист1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 00.12.040-01 | Опора | 23 | 1186×1160×957 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 00.12.050-01 | Опора | 23 | 1186×1160×957 | 1 |  |
| 3. | ДС50Б 00.12.170 | Ролик (поддерживающий) | 12 | 980×Ø89 | 1 |  |
| 4. | ДС50Б 00.12.410 | Скребок | 14 | 520×1080×270 | 1 |  |
| 5. | ДС50Б 00.12.460 | Останов | 14 | 620×984×67 | 1 |  |
| 6. | ДС50Б 00.12.550 | Ролик дефлекторный | 6,8 | 110×472 | 2 |  |
| 7. | ДС50Б 00.12.870 | Установка очистителя | 9 | 546×1120×123 | 1 |  |
| 8. | ДС50Б 00.12.920 | Роликоопора | 7,2 | 1100×110×266 | 10 |  |
| 9. | ДС50Б 00.12.930 | Ролик (несущий) | 4,5 | 335×Ø89 | 30 |  |
| 10. | ДС50Б 11.01.100 | Секция входит: | 660 | 3443×1200×1188 | 1 |  |
| 11. | ДС50Б 00.12.170 | Ролик (поддерживающий) | 12 | 980×Ø89 | 2 | входит в поз.10 |
| 12. | ДС50Б 00.12.450 | Барабан приводной | 147 | 1448×Ø404 | 1 | входит в поз.10 |
| 13. | ДС50Б 11.01.210 | Течка | 163 | 970×1095×1188 | 1 | входит в поз.10 |
| 14. | ДС-185/417462262 | Мотор-редуктор КТМ63 123/17,4/132М/7,5kW/4p в комп- лекте с плечом противодействия |  |  | 1 | входит в поз.10 N = 7,5 кВт; n = 1500 об/мин. |

| Лист2 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 15. | ДС50Б 11.01.400 | Секция входит: | 360 | 4272×1270×1187 | 1 |  |
| 16. | ДС50Б 00.12.170 | Ролик (поддерживающий) | 12 | 980×Ø89 | 2 | входит в поз.15 |
| 17. | ДС50Б 11.01.450 | Барабан (отклоняющий ленту) | 70 | 1043×Ø564 | 1 | входит в поз.15 |
| 18. | ДС50Б 11.01.600 | Секция входит: | 447 | 6562×1380×782 | 1 |  |
| 19. | ДС50Б 00.12.170 | Ролик (поддерживающий) | 12 | 980×Ø89 | 2 | входит в поз.18 |
| 20. | ДС50Б 00.12.740 | Установка натяжки ленты входит: | 128 | 1020×1120 | 1 | входит в поз.18 |
| 21. | ДС50Б 00.12.750 | Барабан натяжной | 120,5 | 1100×Ø270 | 1 | входит в поз.20 |
| 22. | ДС50Б 11.01.001-01 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 290 | l гот.изд. = 26668 | 1 |  |
| 23. | ДС50Б 00.12.007 | Винт | 1 | 330×М24 | 1 |  |
| 24. | ДС-185/342269032 | Выключатель концевой аварийный P2L131312 с сальником PG11 |  |  | 2 |  |
| 25. | ДС-185/135111033 | Канат 3,2ж l = 11,5м |  |  | 2 | =23м |

ДС50Б 12.03.000 Блок питателя

| ДС50Б 12.03.000 Блок питателя |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
|  | ДС50Б 70.03.000 | Электрооборудование блока питателя №1 | 17 |  | 1 |  |
|  | ДС50Б 12.02.000 | Блок питателя: | 1410 | 2485×2260×2433 | 1 |  |
| 1. | ДС50Б 12.02.010 | Питатель | 405 | 2140×1410×400 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС50А 71.00140 | Затвор | 19 | 1390×432 | 1 |  |
| 3. | Д587Б-1 01.00.001 | Винт | 1,4 | l = 560 | 2 |  |
| 4. | Д587Б-1 01.00.049 | Гайка | 1 | 106×60×Ø65 | 1 |  |
| 5. | Д587Б-1 01.00.054 | Подшипник | 1,3 | 106×60×Ø65 | 1 |  |
| 6. | Д587Б-1 01.00.055 | Винт | 3 | l = 333 | 1 |  |
| 7. | ДС-185/483332098 | Вибратор ИВ-99Б-2 |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС-185/342831404 | Выключатель ВП15К-21Б211-54Т2.3 |  |  | 1 |  |

ДС50Б 12.02.010 Питатель

| ДС50Б 12.02.010 Питатель Лист1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 12.02.020 | Барабан приводной входит: | 73 | 870×Ø273 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 11.03.270 | Барабан | 60 | 1034×273×273 | 1 | входит в поз.1 |
| 3. | ДС50Б 12.02.021 | Звездочка | 1,5 | 55×Ø108,3 | 1 | входит в поз.1 |
| 4. | ДС-185/461130153 | Подшипник 1309 |  |  | 2 | входит в поз.1 |
| 5. | ДС50Б 12.02.030 | Цепь | 2,4 | l = 914 | 1 |  |
| 6. | ДС-168 10.01.210 | Ролик съемный | 9,5 | 780×Ø89 | 8 |  |
| 7. | ДС-168 10.05.020 | Двигатель входит: | 17 | 334×205 | 1 |  |
| 8. | ДС-185/332330224 | Двигатель 2АИ80А4, N = 1,5кВт, n = 1500 об/мин |  |  | 1 | входит в поз.7 |
| 9. | ДС-168 10.05.021 | Шкив | 2,4 | 64×115×115 | 1 | входит в поз.7 |
| 10. | ДС-168 11.03.220 | Редуктор входит: | 69,2 | 450×293×270 | 1 |  |
| 11. | ДС-168 11.03.500 | Редуктор | 64 | 440×295×272 | 1 | входит в поз.10 |
| 12. | ДС-168 11.03.221 | Звездочка | 1,8 | 84×Ø108,3 | 1 | входит в поз.10 |
| 13. | Д587Б-1 01.02.175 | Шкив | 3,4 | 44×Ø168,4 | 1 | входит в поз.10 |

| Лист2 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 14. | Д587Б-1 01.02.040 ДС-185/461130153 | Барабан натяжной входит: Подшипник 1309 | 52 | 890×Ø273 | 1 2 |  |
| 15. | Д587Б-1 01.02.100 | Тяга | 1,3 | l = 265 | 2 |  |
| 16. | Д587Б-1 01.02.130 | Очиститель | 3 | l = 815 | 1 |  |
| 17. | ДС-168 10.01.003 | Подвеска | 0,7 | 85×115×120 | 16 |  |
| 18. | Д587Б-1 01.02.003-01 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 36 | l гот.кольца = 4157 | 1 |  |
| 19. | ДС-185/256311241 | Ремень В(Б)-1250Ш |  |  | 2 |  |

ДС-168 10.02.000 Блок

| ДС-168 10.02.000 Блок |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 10.02.010 | Решетка | 616 | 3088×3042×165 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 10.02.100 | Бункер | 1080 | 3700×2970×2036 | 2 |  |
| 3. | ДС185/483332098 | Вибратор ИВ-99Б-2 |  |  | 3 |  |

ДС50Б 20.00.000 Агрегат порошкообразных материалов

| ДС50Б 20.00.000 Агрегат порошкообразных материалов |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 20.00.080 | Опора | 107 | l = 2428 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 20.00.090 | Опора | 107 | l = 2428 | 3 |  |
| 3. | ДС50Б 20.00.120 | Труба | 87,5 | 6790×Ø145 | 1 |  |
| 4. | ДС50Б 20.00.150 | Лестница | 58,4 | 740×800×4009 | 1 |  |
| 5. | ДС50Б 20.05.000 | Лоток | 195 | 1935×920×1641 | 1 |  |
| 6. | ДС50Б 20.08.000 | Блок расходной емкости | 2380 | 2600×2400×8640 | 1 | см.раскрытие |
| 7. | ДС50Б 20.09.000 ДС50Б 20.09.130 ДС50Б 70.07.000 | Блок входит: Лоток Электрооборудование | 625 64 17 | 2270×2962×1436 1235×900×1318 | 1 1 1 |  |

ДС50Б 20.08.000 Блок расходной емкости

| ДС50Б 20.08.000 Блок расходной емкости |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 20.08.010 | Бункер | 1374,5 | Ø2380×7160 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 20.08.210 | Установка питателя | 315 | 785×883×1447 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС59 06.00.190 | Форсунка в сборе | 1,4 | 316×Ø140 | 6 |  |
| 4. | ДС59 06.00.230 | Фильтр | 28 | 1730×825 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 03.01.350 | Опора | 285 | 2400×2400×2975 | 1 |  |
| 6. | ДС-185 03.01.400 | Датчик уровня | 1,9 | 250×Ø160×170 | 1 |  |
| 7. | ДС-185 03.01.400-01 | Датчик уровня | 7 | 250×Ø160×170 | 1 |  |
| 8. | ДС-185/483332098 | Вибратор ИВ-99Б-2 |  |  | 1 |  |
| 9. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l = 600мм |  |  | 6 | 3,6м |

ДС50Б 20.08.210 Установка питателя

| ДС50Б 20.08.210 Установка питателя |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 20.08.110 | Затвор | 8 | 400×235×390 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 20.08.220 | Корпус | 69,5 | 685×750×840 | 1 |  |
| 3. | ДС50Б 20.08.290 ДС50Б 20.08.291 ДС-185/417462203 | Мотор-редуктор входит: Звездочка Мотор-редуктор МТС 42AG 1550/1,1kW/6p | 53,1 3,14 | 570×250×260 72×Ø173,9 | 1 1 1 |  |
| 4. | ДС50Б 20.08.360 | Цепь | 5,06 | l = 1930 | 1 |  |
| 5. | ДС50Б 20.08.370 | Лопастной затвор | 137 | 842×330×300 | 1 | см.раскрытие |
| 6. | ДС50Б 20.08.400 | Переходник | 14,3 | 560×328×138 | 1 |  |
| 7. | Н9240010 | Задвижка | 1,13 | 300×230 | 1 |  |

ДС50Б 20.08.370 Лопастной затвор

| ДС50Б 20.08.370 Лопастной затвор |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 20.08.380 | Звездочка | 9,9 | 49×Ø311,9 | 1 |  |
| 2. | Н709 02.02.010 | Ротор | 50,5 | 800×Ø251 | 1 |  |
| 3. | Д709 02.02.014 | Крышка | 0,9 | 32×Ø150 | 1 |  |
| 4. | Д709 02.02.015 | Корпус | 44 | 430×336×300 | 1 |  |
| 5. | Д709 02.02.016 | Крышка корпуса | 14,7 | 160×Ø330×290 | 2 |  |
| 6. | Д709 02.02.017 | Корпус сальника | 4,1 | 38×Ø235 | 2 |  |
| 7. | Д709 02.02.018 | Сальник | 0,46 | 32×125 | 2 |  |
| 8. | Д709 02.02.019 | Крышка | 1,2 | 23×Ø150 | 1 |  |
| 9. | ДС-185/9253131100 | Манжета 12-65×90-1 |  |  | 5 |  |
| 10. | ДС-185/461110235 | Подшипник 211 |  |  | 2 |  |

Дозатор порошкообразных материалов  ДС50Б 20.09.030Н

| Дозатор порошкообразных материалов ДС50Б 20.09.030Н Лист1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 20.05.000 | Лоток | 195 | 1935×920×1641 | 1 | входит в ДС50Б 20.00.000, стр.36 |
| 2. | ДС50Б 20.09.130 | Лоток | 64 | 1426×900×1318 | 1 | входит в ДС50Б 20.09.000, стр.37 |
| 3. | ДС50Б 20.08.210 ДС-185/421153184 ДС-185/421290101 ДС-185/421310001 ДС-185/421380003 ДС-185/342300001 | Установка питателя Электрооборудование: Преобразователь частоты E82EV152K4B Панель управления Е82ZВС Модуль входов/выходов «Standard» E82ZAFS Дроссель сетевой E82ZL22234B Потенциометр настроечный с ручкой и шкалой ERPD0001W | 315 | 785×883×1447 | 1 1 1 1 1 1 | входит в ДС50Б 20.08.000, стр.38 |

* - Чертежный номер условный, т.к. дозатор собирательный из разных узлов

«Н» - новый, вместо покупного СБ-71А.

| Лист2 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
|  | ДС-185/335114305 ДС-185/358321815 ДС-185/355114311 ДС-185/224721307 ДС50Б 70.00000 ЭЗ ДС50Б 70.00.000 Э4 | Провод ПВ 3.1 Провод МГШВ-0,35 Провод ПВ 3.1,5 Трубка 305ТВ-40,4 белая 1-го сорта 0,001 Схема электрическая Схема электрическая |  |  | 20м 15м 3м 0,2м | лист 1, 2 лист 1 |

ДС50Б 30.00.000  Агрегат смесительный

| ДС50Б 30.00.000 Агрегат смесительный |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 31.00.000 | Блок нижний | 6515 | 9570×3065×2782 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС50Б 32.00.000 | Блок смесителя | 7420 | 5985×1640×1775 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС50Б 30.00.250 | Рукав | 14,4 | 2560×Ø160 | 1 |  |
| 4. | ДС50А 20.00.140 | Рукав | 20 | 4090×Ø185 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 03.01.400-01 | Датчик уровня | 7 | 250×Ø160×170 | 1 |  |
| 6. | ДС-185/371213332 | Вентиль Ду 32, Т/Ф15Б1 БК |  |  | 1 |  |

ДС50Б 31.00.000  Блок нижний

| ДС50Б 31.00.000 Блок нижний |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 31.00.130 | Механизм подъема | 19 | 190×150×615 | 2 |  |
| 2. | ДС50Б 31.00.540 | Бачок | 16 | 585×365×445 | 1 |  |
| 3. | ДС50Б 31.02.000 | Дозатор воды | 290 | 1315×843×1164 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС50Б 31.03.000 | Бункер | 910 | 2444×2824×1803 | 1 |  |
| 5. | ДС50Б 31.04.000 | Затвор с приводом | 275 | 150×150×1938 | 1 | см.раскрытие |
| 6. | ДС50Б 31.05.000 | Сборник | 318 | 2265×1300×2842 | 1 |  |
| 7. | ДС50А 21.04.000 | Дозатор битума | 520 | 1440×1600×742 | 1 | см.раскрытие |
| 8. | ДС50Б 70.08.000 | Электрооборудование | 50 |  | 1 |  |
| 9. | ДС-185/373270052 | Кран шаровой латунный ВВ 3/4'' DN20 |  |  | 1 |  |
| 10. | ДС-185/421872115 | Датчик силоизмерительный М65К |  |  | 3 |  |
| 11. | ДС-185/483332098 | Вибратор ИВ-99Б-2 |  |  | 1 |  |

ДС50Б 31.02.000  Дозатор воды

| ДС50Б 31.02.000 Дозатор воды |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50А 21.03.170 | Муфта | 1,7 | 65×Ø70 | 1 |  |
| 2. | Д709 05.01.000 | Кран регулировочный | 22 | 230×Ø160×315 | 1 |  |
| 3. | К-80-ІІІ-00 | Кран трехходовой Ø80 | 26 | 223×260×290 | 2 | без парового колпака |
| 4. | ДС-185/421311034 | Счетчик (воды) СТВ-65 |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС-185/421213506 | Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 |  |  | 1 |  |
| 6. | ДС-185/363111231 | Агрегат электронасосный КМ65-50-160-С-А-У3 |  |  | 1 |  |
| 7. | ДС-185/421851130 | Механизм МЭО-250/63-0,25Р- -99К |  |  | 1 |  |

ДС50Б 31.04.000  Затвор с приводом

| ДС50Б 31.04.000 Затвор с приводом |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 31.04.020 | Днище | 88 | 2074×557×125 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 31.04.030 | Рычаг | 6 | 416×90×156 | 1 |  |
| 3. | ДС50А 22.06.050 | Сектор | 22 | 560×466 | 2 |  |
| 4. | ДС50А 22.06.070 | Сектор | 22 | 560×466 | 2 |  |
| 5. | ДС50А 22.07.030 | Рычаг | 3 | 335×32×Ø100 | 4 |  |
| 6. | ДС50А 22.07.080 ДС-185/342831526 | Кронштейн в сборе входит: выключатель ВП16 РЕ 23Б 231-55 Т2.3 | 6,5 | 450×69×204 | 1 2 |  |
| 7. | ДС50Б 31.04.001 | Корпус подшипника | 4,3 | 220×55×132 | 1 |  |
| 8. | ДС50Б 31.04.002 | Крышка | 0,86 | 25×Ø140×126 | 1 |  |
| 9. | ДС50Б 31.04.006 | Корпус подшипника | 3,8 | 220×55×132 | 1 |  |
| 10. | ДС50Б 31.04.008 | Вал | 60,5 | 2395×Ø65 | 1 |  |
| 11. | ДС50А 22.07.005 | Тяга | 2,7 | 590×60 | 8 |  |
| 12. | Д597А 04.02.001 | Крышка | 1 | 26×Ø140×125 | 1 |  |
| 13. | ДС-185/253131100 | Манжета І.2-65×90-1 |  |  | 3 |  |
| 14. | ДС-185/461130121 | Подшипник 1211 |  |  | 2 |  |
| 15. | ДС-185/421850001 | Привод ПВМ.1М 600×400-1 |  |  | 1 |  |

ДС50А 21.04.000  Дозатор битума

| ДС50А 21.04.000 Дозатор битума |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50А 00.02.200 | Редуктор | 76 | 475×436×339 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС50А 21.03.020 | Рама | 79 | 1270×1068×305 | 1 |  |
| 3. | ДС50А 21.03.170 | Муфта | 1,7 | 65×Ø70 | 1 |  |
| 4. | ДС50А 21.03.190 Д709 30.02.041 ДС-185/332630221 | Установка электродвигателя входит: полумуфта двигатель АИР 112 М4 У2 | 58 4 | 446×245×310 88×Ø173,1 | 1 1 1 |  |
| 5. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | l = 508 | 2 |  |
| 6. | ДС-185 45.07.120 | Насос битумный | 128 | 410×415×502 | 1 |  |
| 7. | Д647 12.03.000 ДС-185/421213506 | Установка манометра входит: манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 | 3,4 | Ø160×200 | 1 1 |  |
| 8. | Д709 05.01.000 | Кран регулировочный | 22 | 230×Ø160×315 | 1 |  |
| 9. | К-80-ІІІ-00 | Кран трехходовой | 26 | 223×260×290 | 3 |  |
| 10. | ДС61 13.00.003 | Полумуфта | 4 | 115×Ø173,1 | 1 |  |
| 11. | ДС61 13.00.004 | Полумуфта | 2,8 | 58×Ø173,1 | 1 |  |
| 12. | Д508-2А 09.00.274 | Полумуфта | 3,6 | 105×Ø173,1 | 1 |  |
| 13. | ДС-185/421851130 | Механизм МЭО-250/63-0,25Р-99К |  |  | 1 |  |

ДС50Б 32.00.000  Блок смесителя

| ДС50Б 32.00.000 Блок смесителя |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 32.00.030 | Цепь | 7,4 | l = 977,9 | 2 | Пр 44,45 |
| 2. | ДС50Б 32.01.000 | Рама | 562 | 4735×2094×490 | 1 |  |
| 3. | ДС50Б 32.02.000 | Смеситель | 4890 | 4166×1640×1470 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-61А 10.00.340 | Муфта | 26 | 304×Ø200 | 1 |  |
| 5. | Д709 20.06.000 | Редуктор мешалки | 1000 | 1848×760×692 | 1 | см.раскрытие |
| 6. | ДС-185/332635004 | Двигатель 5АМ280 S6У3 |  |  | 1 | N = 75 кВт, n = 1000 об/мин. |

ДС50Б 32.02.000  Смеситель

| ДС50Б 32.02.000 Смеситель |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 32.02.010 | Корпус | 1208 | 4166×1650×1200 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 32.02.110 | Вал (левый в сборе) | 1250 | 3843×Ø732 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС50Б 32.02.130 | Вал (правый в сборе) | 1250 | 3843×Ø732 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС50Б 32.02.440 ДС50Б 32.02.420 ДС117-2К 35.00.060 | Крышка входит: трубопровод форсунка | 55 15 0,17 | 1720×536×230 1543×230 50×52 | 1 2 12 |  |
| 5. | ДС50Б 32.02.001 | Лист броневой | 31 | 1234×200×16 | 4 |  |
| 6. | ДС50Б 32.02.002 | Лист броневой | 5,7 | 100×464×16 | 4 |  |
| 7. | ДС25Б 32.02.003 | Лист броневой | 7,3 | 262×232×16 | 72 |  |
| 8. | Д647 11.00.008 | Лист броневой | 32 | 1362×390×10 | 1 | торцевой верхний |
| 9. | Д647 11.00.009 | Лист броневой | 45 | 1368×425×10 | 1 | торцевой нижний |
| 10. | ДС-185/1381220261 | Болт М16×50.58.019 |  |  | 164 |  |
| 11. | ДС-185/1382110191 | Гайка М16-7Н.5.019 |  |  | 164 |  |
| 12. | ДС-185/1387216038 | Шайба 16 65Г 06 |  |  | 164 |  |

ДС50Б 32.02.110  Вал (левый в сборе)

| ДС50Б 32.02.110 Вал (левый в сборе) |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 32.02.120 | Вал | 420 | l = 3776 | 1 |  |
| 2. | Д647 11.02.030 | Корпус сальника | 8,1 | 85×Ø260 | 1 |  |
| 3. | Д647 11.02.040 | Грундбукса | 3,55 | 30×270 | 1 |  |
| 4. | ДС50Б 32.02.111 | Крышка | 5,9 | 38×Ø290 | 3 |  |
| 5. | ДС50Б 32.02.119 | Стойка правая | 17 | 260×110×310 | 28 |  |
| 6. | ДС50Б 32.02.133 | Лопатка правая | 7,6 | 200×40×190 | 28 |  |
| 7. | ДС-168 55.01.402 | Шайба | 0,07 | 4×Ø60 | 28 | крепеж лопаток |
| 8. | ДС-168 55.01.404 | Болт наружный | 1 | l = 138,7 | 28 | крепеж лопаток |
| 9. | ДС-168 55.01.405 | Болт | 1,7 | l = 268.7 | 28 | крепеж стоек |
| 10. | ДС-168 55.01.406 | Гайка | 0,18 | 25×53,1 | 56 | крепеж лопаток и стоек |
| 11. | ДС61 10.02.009 | Полумуфта | 25,8 | 150×Ø315 | 1 |  |
| 12. | Д647 11.02.009 | Корпус подшипника | 29 | 450×100×310 | 2 |  |
| 13. | ДС-185/462200129 | Подшипник 3620 |  |  | 2 |  |

ДС50Б 32.02.130  Вал (правый в сборе)

| ДС50Б 32.02.130 Вал (правый в сборе) |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 32.02.120 | Вал | 420 | l = 3776 | 1 |  |
| 2. | Д647 11.02.030 | Корпус сальника | 8,1 | 85×Ø260 | 1 |  |
| 3. | Д647 11.02.040 | Грундбукса | 3,55 | 30×270 | 1 |  |
| 4. | ДС50Б 32.02.111 | Крышка | 5,9 | 38×Ø290 | 3 |  |
| 5. | ДС50Б 32.02.118 | Стойка левая | 17 | 260×110×310 | 22 |  |
| 6. | ДС50Б 32.02.119 | Стойка правая | 17 | 260×110×310 | 6 |  |
| 7. | ДС50Б 32.02.132 | Лопатка левая | 7,6 | 200×40×190 | 22 |  |
| 8. | ДС50Б 32.02.133 | Лопатка правая | 7,6 | 200×40×190 | 6 |  |
| 9. | ДС-168 55.01.402 | Шайба | 0,07 | 4×Ø60 | 28 | крепеж лопаток |
| 10. | ДС-168 55.01.404 | Болт натяжной | 1 | l = 138,7 | 28 | крепеж лопаток |
| 11. | ДС-168 55.01.405 | Болт | 1,7 | l = 268,7 | 28 | крепеж стоек |
| 12. | ДС-168 55.01.406 | Гайка | 0,18 | 25×53,1 | 56 | крепеж лопаток и стоек |
| 13. | ДС61 10.02.009 | Полумуфта | 25,8 | 150×Ø315 | 1 |  |
| 14. | Д647 11.02.009 | Корпус подшипника | 29 | 450×100×310 | 2 |  |
| 15. | ДС-185/462200129 | Подшипник 3620 |  |  | 2 |  |

Д709 20.06.000  Редуктор мешалки

| Д709 20.06.000 Редуктор мешалки Лист1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | Д709 20.06.050 | Колесо зубчатое | 85 | 120×Ø561,7 | 1 |  |
| 2. | Д709 20.06.070 | Крышка люка | 2,8 | 360×240 | 1 |  |
| 3. | Д709 20.06.080 | Колесо зубчатое | 96 | 150×Ø594,9 | 1 |  |
| 4. | Д709 20.06.100 | Маслоуказатель | 0,18 | l = 255 | 1 |  |
| 5. | Д709 20.06.110 | Колесо зубчатое | 155 | 160×Ø594,9 | 1 |  |
| 6. | Д709 20.06.001 | Корпус редуктора | 320 | 1848×605×310 | 1 |  |
| 7. | Д709 20.06.002 | Крышка редуктора | 290 | 1848×515×340 | 1 |  |
| 8. | Д709 20.06.006 | Крышка глухая | 1,9 | 18×Ø139 | 1 |  |
| 9. | Д709 20.06.007 | Крышка регулировочная | 0,9 | 14×Ø130 | 1 |  |
| 10. | Д709 20.06.009 | Крышка проходная | 1,44 | 41×Ø139 | 1 |  |
| 11. | Д709 20.06.011 | Крышка глухая | 2,8 | 22×Ø199 | 1 |  |
| 12. | Д709 20.06.012 | Крышка регулировочная | 2,6 | 12×Ø190 | 1 |  |
| 13. | Д709 20.06.013 | Крышка глухая | 4,1 | 18×Ø199 | 1 |  |
| 14. | Д709 20.06.017 | Крышка регулировочная | 2 | 18×Ø150 | 2 |  |
| 15. | Д709 20.06.018 | Крышка глухая | 2,9 | 18×Ø169 | 2 |  |
| 16. | Д709 20.06.019 | Вал | 47 | 602×Ø125 | 1 |  |
| 17. | Д709 20.06.021 | Вал | 41 | 602×Ø125 | 1 |  |

| Лист2 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 18. | Д709 20.06.022 | Крышка проходная | 3,1 | 26×Ø209 | 2 |  |
| 19. | Д709 20.06.034 | Вал | 17,5 | 573×Ø83 | 1 |  |
| 20. | Д709 20.06.035 | Шестерня | 7,8 | 96×Ø152,3 | 1 |  |
| 21. | Д709 20.06.046 | Вал-шестерня | 34 | 462×Ø122,7 | 1 |  |
| 22. | ДС61 11.03.012 | Полумуфта | 25,8 | 150×Ø331,4 | 2 |  |
| 23. | ДС-185/253131003 | Манжета 2,2-80×105-1 |  |  | 1 |  |
| 24. | ДС-185/253131210 | Манжета 1,2-120×150-1 |  |  | 2 |  |
| 25. | ДС-185/462400255 | Подшипник 7518 |  |  | 2 |  |
| 26. | ДС-185/462400254 | Подшипник 7522 |  |  | 2 |  |
| 27. | ДС-185/462400273 | Подшипник 7612 |  |  | 2 |  |
| 28. | ДС-185/462400293 | Подшипник 7618М |  |  | 2 |  |

ДС50Б 40.00.000  Кабина оператора

| ДС50Б 40.00.000 Кабина оператора |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 41.00.000 ДС50Б 70.01.000 | Кабина оператора входит: электрооборудование кабины оператора | 1270 340 |  | 1 1 |  |
| 2. | ДС117-2К 00.12.010 | Опора | 17,8 | l = 990 | 4 |  |
| 3. | ДС117-2К 00.12.020 | Лестница | 20,1 | 991×622 | 1 |  |

*  ДС50Б 00.01.000  Установка подкладных фундаментов

| * ДС50Б 00.01.000 Установка подкладных фундаментов |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС50Б 00.01.020 | Рама | 245 | 2500×1560×99 | 1 |  |
| 2. | ДС50Б 00.01.040 | Рама | 250 | 1070×1700×99 | 1 |  |
| 3. | ДС50Б 00.01.050 | Рама | 258 | 2500×1460×99 | 1 |  |
| 4. | ДС50Б 00.01.060 | Рама | 145 | 2500×850×99 | 1 |  |
| 5. | ДС50Б 00.01.080 | Рама | 58 | 1300×230×68 | 1 |  |
| 6. | ДС50Б 00.01.100 | Рама | 1000 | 3100×3100×259 | 1 |  |
| 7. | ДС50Б 00.01.250 | Опора | 45,5 | 600×600×66 | 14 |  |

*  Только для мобильных установок.

# Text boxes

Установка грунтосмесительная

ДС-50Б

производительностью 200...240т/ч

Кременчуг 2014г.

Каталог запасных частей

ПАО  «Кредмаш»